Załącznik. nr 1 do rozeznania rynku

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia na:

„Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

dla Stowarzyszenia UNICORN

PARAMETRY WYMAGANE MIKROBUSU:

Fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 lub 2018

Lakier - kolor dowolny, preferowany srebrny, złoty, szary

Silnik wysokoprężny turbodoładowany, moc minimalna 100 KM

Pojemność skokowa minimum 1900 cm³

Rodzaj nadwozia van 9 osobowe

Rozstaw osi maksymalny 3000 mm

Skrzynia biegów manualna 6 biegów

Średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym nie większe niż 8-9 litrów na 100 km

Homologacja pojazdu do przewozu 9 osób w tym do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim

WYPOSAŻENIE MIKROBUSU:

Parametr wymagany

immobiliser + autoalarm

Centralny zamek z pilotem

Autoalarm z niezależnym zasilaniem

Wspomaganie układu kierowniczego

System ABS lub równoważny

System ESP lub równoważny

System ASR lub równoważny

System MSR lub równoważny

Hamulce tarczowe wentylowane, z przodu i z tyłu

Układ hamulcowy ze wspomaganiem i korektorem hamowania

Pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy

Siedzenie kierowcy z regulacjami: wzdłużna i wysokości wraz z Podłokietnikami

Siedzenie w systemie 2+1 w drugim rzędzie z prawej strony, łamane, odchylane

2 i 3 rząd siedzeń wyposażony w system szybkiego montażu i demontażu

Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane

Elektrycznie sterowane szyby przednie

Czujniki cofania

Światła do jazdy dziennej

Stopień wejściowy boczny oświetlony

Radio, 4 głośniki, odtwarzacz CD i MP3, antena

Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego

Drzwi prawe przesuwane

Drzwi lewe przesuwne

Klapa tylna otwierana do góry (elektrycznie)

Trzecie światło stop

Niezależne zawieszenie wszystkich kół

Klimatyzacja strefowa (przód/tył ) z oddzielnym nawiewem na tył pojazdu i osobną regulacją temperatury

Dwa oddzielne panele nadmuchu dla tylnych rzędów siedzeń

Dodatkowy komplet kół na felgach stalowych z oponami zimowymi 4 szt.

Koło zapasowe, pełnowymiarowe z felgą stalową

Klucz do kół, podnośnik, gaśnica, trójkąt, apteczka,

Fartuchy przeciwbłotne

Wytrzymała zmywalna wykładzina antypoślizgowa, antypoślizgowe progi, dywaniki gumowe z przodu pojazdu szt. 2

Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego, podsufitka welurowa lub materiałowa, pełne tapicerowanie boków pojazdu

Samochód spełniający normy emisji spalin Euro 6

Światła z przodu (ksenony)

Ponadto:

Parametr wymagany

Szyny wzdłuż mocujące 1 wózek w podłodze z tyłu pojazdu

Komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego do szyn

Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim

Najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiającą wprowadzenie wózka inwalidzkiego z tyłu pojazdu

Oznakowanie pojazdu z przodu i tylu symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych

Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego

Parametr wymagany

Opłacona polisa ubezpieczenia OC, AC, NNW na okres jednego roku od dnia dostawy

Gwarancja i rękojmia mechaniczna oraz elektryczna (obejmującą również całe wyposażenie) i minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów

Gwarancja i rękojmia na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy

Gwarancja i rękojmia na perforację elementów nadwozia minimum 60 miesięcy

Warunki dostawy:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt 
i odpowiedzialność, w terminie do 21 dni.

- Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

- Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

- oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,

- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych,

- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,

- fakturę VAT,

- świadectwo zgodności WE,

- dokument potwierdzający posiadanie akcyzy,

- kartę pojazdu,

- oświadczenie o zapewnieniu sieci zbierania,

- opłaconą polisę ubezpieczenia  OC, AC, NNW na okres jednego roku,

- inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.